ROMÂnia

# Judeţul Gorj

# Municipiul Tg-Jiu

# PRIMAR

DISPOZIŢIE

privind modul de executare a lucrărilor cu foc deschis

Primarul municipiului Tg-Jiu domnul dr. ing. Florin Cârciumaru ;

Având în vedere:

-  prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

- art. 97 – 105 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu Ordinul M.A.I. nr.163/2007;

- OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

- necesitatea stabilirii măsurilor concrete de contracarare şi reducere a urmărilor   fenomenelor meteorologice periculoase;

- prevederile art.63, alin.5, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art.68 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia  publică locală

DISPUNE:

REGULI  ŞI  MĂSURI  DE  PREVENIRE A INCENDIILOR

pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis

Art.1.  Se interzice utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt .

Art.2.  Conducătorii unităţilor subordonate  Consiliului Local vor nominaliza conform art.98, lit.c din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu Ordinul M.A.I.nr.163/2007, persoanele care au dreptul să emită permis de lucru cu foc.

Art.3. Persoana fizică cu atribuţii de conducere  va reglementa prin document scris (decizie) modul de executare a lucrărilor cu foc deschis, activitate care presupune:

- stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se vor executa lucrări cu foc deschis (topirea bitumului, arderea reziduurilor combustibile, curăţări prin ardere, etc) precum şi a persoanelor care le supraveghează;

- stabilirea şi marcarea locurilor (sau zonelor) cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;

- descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere  la cunoştinţă şi păstrare a permisului de lucru cu foc;

- aprobarea unor instrucţiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări ;

Art.4.  Lucrările cu foc deschis se vor executa şi supraveghea numai de persoane calificate, experimentate şi instruite privind măsurile de apărare împotriva incendiilor, precum şi informarea serviciului privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Art. 5.   Se interzice folosirea focului deschis în locurile în care se utilizează, depozitează, vehiculează şi se manipulează materiale şi substanţe combustibile sau care, în prezenţa focului deschis, prezintă pericol de incendiu sau de explozie, precum şi în apropierea acestora, cum sunt:

a. instalaţiile de reglare, transport şi distribuţie a gazelor combustibile;

b. gospodăriile de ungere şi acţionările hidraulice cu ulei sau cu alte lichide

combustibile ;

c. secţiile şi atelierele de vopsitorie, prelucrare a lemnului, de modelări, de întreţinere şi reparare a autovehiculelor şi utilajelor de ridicat şi stivuit, de vulcanizare şi tapiţerie;

d. depozitele de lichide combustibile, material lemnos şi produse din lemn, carbid, produse din  textile şi de hârtie, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze comprimate şi explozivi;

e. încăperile în care se execută operaţiuni de spălare sau de curăţire cu produse petroliere, precum şi de vopsire în care s-au folosit solvenţi inflamabili;

f. încăperile şi podurile clădirilor ale căror elemente de construcţie sunt realizate din materiale combustibile;

g. încăperile de încărcat acumulatori;

h. încăperile cu echipament electric de calcul, măsură, control, automatizări, semnalizare, control trafic;

i. încăperile speciale cu cabluri electrice;

j. construcţiile civile (publice) pe timpul programului cu publicul şi alte locuri stabilite cum ar fi: pieţe, târguri, spaţii pentru  comercializarea îmbrăcămintei şi încălţămintei.

Art.6.  Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie, fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri  corespunzătoare.

Art.7.   Se interzice pe timp de vânt distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile. Acestea se vor distruge cu respectarea legislaţiei privind protecţia mediului.

Art.8.   Personalului care execută operaţiuni cu foc deschis, îi revine obligaţia de avea permis de lucru cu foc (autorizaţie de lucru).

Art.9. Personalul care execută operaţiuni cu foc deschis, îi revine responsabilitatea, după terminarea lucrărilor să verifice minuţios locul în care s-au executat acestea, precum şi spaţiile adiacente, pentru a se constata, dacă nu s-au creat focare de incendiu .

Art.10.  Conducătorii societăţilor comerciale, direcţiilor şi instituţiilor publice subordonate  Consiliului Local , vor emite decizii prin care vor stabili reguli şi măsuri de P.S.I pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis şi vor fi prelucrate cu întregul personal.

Art.11.  Măsurile prevăzute la Cap. IV, Secţiunea 2, art.97-105  din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu Ordinul M.A.I. nr.163/2007, sunt aplicabile tuturor societăţilor comerciale, instituţiilor şi direcţiilor subordonate Consiliului Local al  municipiului Tg-Jiu.

Art.12.  Pentru nerespectarea prezentei dispoziţii, se vor aplica sancţiunile prevăzute de lege.

Art.13.   Prevederile prezentei dispoziţii vor fi îndeplinite de către: Direcţia Administraţie Publică Locală, 	Compartimentul Protecţie Civilă şi P.S.I., cetăţenii municipiului Tg-Jiu, societăţile comerciale, instituţiile publice şi direcţiile subordonate Consiliului Local al municipiuluil Tg-Jiu, persoanele fizice şi juridice prestatoare de lucrări de utilitate publică.

Art.14.   Dispoziţia se comunică la: SC APAREGIO SA, SC Transloc SA, Direcţia de Servicii Comunale,  Direcţia Publică de Venituri, Teatrul ,,Elvira Godeanu”, Direcţia Publică de Patrimoniu, Centrul de Cultură şi Artă ,,Constantin Brâncuşi”,  Direcţia Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor Tg-Jiu,  Direcţia Publică de Protecţie Socială, Direcţia Tehnică Direcţia  Administraţie Publică Locală, Direcţia Economică, Direcţia Resurse Umane şi Comunicare, Direcţia de Poliţie Comunitară, Biroul Administrativ, şefilor de  servicii şi de compartimente şi va fi adusă la cunoştinţă populaţiei municipiului Tg-Jiu prin mijloacele mass – media locală.

PRIMAR ,

Dr. Ing. Florin Cârciumaru

# Se avizează  pentru legalitate,

Secretar,

Elena Ungureanu

Tg-Jiu

# Nr. ______ din ________ 2008