STUDIU DE OPORTUNITATE – PLAN URBANISTIC ZONAL

|  | DENUMIREA INVESTIȚIEI |  | : | ELABORARE PUZ CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PENTRU MODIFICARE PUZ – LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINȚE INDIVIDUALE TIP IZOLAT SAU DUPLEX APROBAT PRIN HCL 329/26.06.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BENEFICIAR |  | : | SC ZEVIATI SRL PRIN VÎLCEANU ANDREI CONSTANTIN |
|  | AMPLASAMENT |  | : | STR. ACADEMICIAN PETRE BRANCUSI, MUN. TG- JIU, JUD. GORJ |
|  | NUMĂR PROIECT |  | : | 15/2024 |
|  | FAZA |  | : | P.U.Z. |
|  | PROIECTANT |  | : | S.C. ARHIPULS PROJECT S.R.L. |

- PIESE SCRISE

- MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV

  - DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI.

  - PREZENTAREA INVESTIȚIEI / OPERAȚIUNII PROPUSE.

  - INDICATORI PROPUȘI, MODUL DE INTEGRARE A INVESTIȚIEI / OPERAȚIUNII PROPUSE ÎN ZONĂ.

  - PREZENTAREA CONSECINȚELOR ECONOMICE ȘI SOCIALE LA NIVELUL UNITAȚII TERITORIALE DE REFERINȚĂ.

  - CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORI PRIVAȚI ȘI CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR CĂDEA ÎN SARCINA AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE.

- PIESE DESENATE

NR. 01 -PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

NR. 02 -PLAN TOPOGRAFIC / CADASTRAL CU ZONA DE STUDIU

NR. 03 -CONCEPT PROPUS -PLAN DE SITUAȚIE CU PREZENTAREA FUNCȚIUNILOR, MODUL DE ASIGURARE A ACCESELOR ȘI UTILITĂȚILOR

STUDIU DE OPORTUNITATE – PLAN URBANISTIC ZONAL

  - DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI.

BENEFICIAR: SC ZEVIATI SRL PRIN VÎLCEANU ANDREI CONSTANTIN

PROIECTANT: S.C.   ARHIPULS PROJECT   S.R.L.

Arh. Cămui Iulian

Arh. Cîrciumaru Claudiu Emil

Ing. Dijmărescu Cristian

DENUMIREA LUCRĂRII: ELABORARE PUZ CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE PENTRU MODIFICARE PUZ – LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINȚE INDIVIDUALE TIP IZOLAT SAU DUPLEX APROBAT PRIN HCL 329/26.06.2023

AMPLASAMENT: STR. ACADEMICIAN PETRE BRANCUSI, NR. FN, MUN. TG- JIU, JUD. GORJ

PR. NR. 15/2024

Terenul studiat in prezentul studiu de oportunitate:

-nr. cad. 61163 (suprafață 6.085,00mp)

Total suprafață studiată 6.085.00 mp

  - PREZENTAREA INVESTIȚIEI / OPERAȚIUNII PROPUSE.

Prezentul studiu de oportunitate a fost întocmit pe baza unei teme de proiectare, înaintată de către beneficiar pentru construirea unor locuințe colective P+2E.

Terenul studiat pentru prezentul studiu de oportunitate se învecinează la:

-Nord-Est cu: nr. cad.: 57452; 57014; 53783; 61032; 57827; 44564; 52853; (locuințe individuale)

-Sud-Vest cu: nr. cad.: 52482; 52481;52480;52479;52478; (locuințe individuale) și Str. Academician Petre Brâncuși (carosabil auto)

-Vest-Nord cu: nr. cad.: 40189 (locuințe individuale)

-Est-Sud cu: Strada Jean Bărbulescu (carosabil auto)

LOCUINȚE COLECTIVE:

-se propune construirea unor locuințe colective cu regim de înălțime de la P+2E.

-parterul - va conține câte 2 apartamente pe tronson – total 26 apartamente pe nivel

-etajul 1 - va conține câte 2 apartamente pe tronson -total 26 apartamente pe nivel

-etajul 2 - va conține câte 2 apartamente pe tronson- total 26 apartamente pe nivel

Total nr. ap. 78

-fiecare apartament va avea câte un loc de parcare + 10% vizitatori + 4% persoane cu dizabilități.

- aliniament stradal / retrageri:

-mimim 23.00m față de limita carosabilului (marginea străzii Jean Bărbulescu)

-mimim 27.00m față de axul carosabilului (axul străzii Jean Bărbulescu)

-mimim 11.00m față de limita carosabilului (marginea străzii Academician Petre Brâncuși)

-mimim 14.00m față de axul carosabilului (axul străzii Academician Petre Brâncuși)

-limite laterale și posterioare: respectarea Codului Civil

  - INDICATORI PROPUȘI, MODUL DE INTEGRARE A INVESTIȚIEI / OPERAȚIUNII PROPUSE ÎN ZONĂ.

Prin prezentul studiu de oportunitate se propune ca zona studiată să se încadreaze în unitatea teritorială de referință U.T.R. 5 – ZONĂ FUNCȚIUNI MIXTE cu regim de înălțime P...P+2. -zonă de locuințe colective, și servicii complementare locuirii (spații comerciale, birouri, ....etc.)

UTILLIZĂRI ADMISE

- locuințe colective P+2E și servicii complementare locuirii (spații comerciale, birouri, clinică medicală....etc.).

- locuințe individuale (în sistem izolat / cuplat sau înșiruit)

- echipamente publice specifice zonei rezidențiale.

- scuaruri publice, locuri de joacă pentru copii, spații verzi.

- parcări

- funcțiuni comerciale, servicii complementare locuirii (spații comerciale, birouri, grădiniță, școală, clinică medicală....etc.).

UTILLIZĂRI INTERZISE

- activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse, sau prin programul de activitate prelungit după orele 22.00.

- construcții provizorii sau depozitare en-gross.

- depozitări de materiale refolosibile.

- depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice.

- activități productive care utilizează pentru depozitare și producție, terenul vizibil din circulațiile publice.

- stații de betoane.

- autobaze: stații de întreținere auto

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) ȘI

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE AL TERENULUI (C.U.T.)

LOCUINȚE COLECTIVE:

P.O.T. maxim admis=40,00%

C.U.T. maxim admis=1.200

Nr. Niv. maxim admis=P+2E – H. max. =12.00m

  - PREZENTAREA CONSECINȚELOR ECONOMICE ȘI SOCIALE LA NIVELUL UNITAȚII TERITORIALE DE REFERINȚĂ.

Investiția propusă va aduce beneficii zonei adiacente:

- extinderea rețelelor edilitare în zona studiată.

- modernizarea tramei stradale, si crearea unor accese noi: carosabile auto, si alei pietonale.

- crearea unor noi locuințe: parcări, spații verzi, locuințe colective pentru funcțiunile existente în zonă.

-zona în care se propune prezentul studiu este o zonă de locuințe individuale și servicii

  - CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE INVESTITORI PRIVAȚI ȘI CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR CĂDEA ÎN SARCINA AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE.

| NR. CRT. | CATEGORI DE COSTURI | ÎN SARCINA CUI CADE CHELTUIALA RESPECTIVĂ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| CHELTUIELI PENTRU ELABORAREA DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE |
| A.1 | Cheltuieli pentru elaborarea documentațiilor de proiectare -Întocmire PUZ -Studiu de prefezabilitate -Studiu de fezabilitate -Studii de teren (topografic, geotehnic, hidro) - Documentație tehnică pentru autorizarea construcților -Proiect tehnic și detalii de execuție (liste de cantități, caiete de sarcini..etc) -Verificări de proiect pe specialități | Proprietar |
| A.2 | Cheltuieli pentru activitatea de consultanță și asistență tehnică | Proprietar |
| A.3 | Cheltuieli pentru obținerea avizelor și acordurilor | Proprietar |
| A.4 | Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii, pentru atribuirea contractului de lucrări și a contractelor de servicii de proiectare |  |
| B.CHELTUIELI PENTRU REALLIZAREA INVESTIȚIEI |

| B.1 | Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului -cheltuieli pentru amenajarea terenului -cheltuieli pentru protecția mediului | Proprietar |
| --- | --- | --- |
| B.2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivelor | Proprietar |
| B.3 | Cheltuieli pentru amenajarea carosabilului auto, a parcărilor, și a aleilor pietonale | Proprietar |
| B.4 | Cheltuieli pentru investiția de bază: -construcții și instalații -montaj utilaje tehnologice -utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj -utilaje fără montaj și echipamente de transport (dotări, active necorporale) | Proprietar |
| B.5 | Alte cheltuieli: -organizare de șantier -comisioane, taxe, cost credit -cheltuieli diverse și neprevăzute | Proprietar |

Întocmit,

Arh.  Cămui Iulian

Arh.  Cîrciumaru Claudiu- Emil

Ing.  Dijmărescu Cristian