- Colectiv de elaborare proiect:

- Șef proiect:

C. Arhitect Camui Iulian		..........................

- Arhitectură:

Arhitect Hortopan Alexandru	..........................

- Desenat:

Arhitect Hortopan Alexandru	...........................

- Borderou:

- Piese scrise:

1.Colectiv de elaborare proiect

2.Borderou

3.Anexe

- certificat de urbanism

- copie carte de identitate / copie certificat de înregistrare

- plan de amplasament și delimitare a imobilului

- extras de carte funciară

- extras de plan cadastral

- act de vânzare-cumpărare/donație/moștenire (copie legalizata)

- avize de amplasament/acorduri/raport verificare.

4.Memoriu de prezentare

5.Memoriu de arhitectură

- Piese desenate:

- Arhitectură:

U.01-  Plan de incadrare in zona					- SC. 1/2000

U.02-  Situatie existenta amplasament				- SC. 1/2000

U.03-  Reglementari urbanistice					- SC.1/100

U.04-  Reglementari edilitare						- SC.1/100

U.05-  Obiective de utilitate publica					- SC.1/100

U.06-  Posibilitati de mobilare urbanistica				- SC.1/100

ANEXE:

CUPRINS

MEMORIU GENERAL	6

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTAȚIEI	6

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII	6

1.3. BAZA LEGALĂ	7

1.4. STRUCTURA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU	10

1.5. STRUCTURA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU	10

1.6. MODE DE PREZENTARE	10

2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE ȘI ÎN ZONĂ	11

2.1. PREVEDERI DIN DOCUMENTAȚII ANTERIOARE	11

2.1.1. Situarea obiectivului în cadrul localității	11

2.1.2. Concluziile studiilor de fundamentare	11

2.1.3. Prescripții și reglementări din documentații de urbanism elaborate/aprobate anterior	11

2.2. CONCLUZIILE DIN DOCUMENTAȚIILE ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.D.	11

3. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE	12

3.1. ACCESIBILITATEA ȘI CĂILE DE COMUNICAȚIE	12

3.1. SUPRAFAȚA OCUPATĂ, LIMITE ȘI VECINĂTĂȚI	12

3.3.3 Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere	13

3.4. CARACTERUL ZONEI, ASPECT ARHITECTURAL ȘI URBANISTIC	13

3.5. FUNCȚIUNEA CLĂDIRILOR	13

3.6. REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR	13

3.7. CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI	14

3.9. ECHIPARE EDILITARĂ EXISTENTĂ	14

4. REGLEMENTĂRI URBANISTICE	14

4.1. OBIECTIVE NOI SOLICITATE PRIN TEMA DE PROIECTARE	15

4.2. FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA ȘI CONFORMAREA CONSTRUCȚIILOR	18

4.3. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI	20

4.4. INTEGRAREA ȘI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII ȘI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE	20

4.5. PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE	20

4.7. PRINCIPII ȘI MODALITĂȚI DE INTEGRARE ȘI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL ȘI DE ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI	21

4.8. CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONĂ PROTEJATĂ ȘI CONDIȚIONĂRILE IMPUSE DE ACEASTA	21

4.9. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICĂ ȘI DIMINUAREA POLUĂRII	21

4.10. PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE ÎN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI	21

4.11. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ȘI DEZVOLTAREA SPAȚIILOR VERZI	22

4.12. PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE	22

4.14. REGIMUL DE CONSTRUIRE	22

4.15. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR	23

5. CONCLUZII	25

6. PROCEDURA DE AVIZARE – APROBARE	25

# MEMORIU GENERAL

## 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTAȚIEI

| Denumire investiție | : | Intocmire PUZ pentru construire locuinte individuale |
| --- | --- | --- |
| Amplasament | : | Mun. Tg-Jiu, Str. Fratii Buzesti, nr. 1, Jud. Gorj |
| Beneficiar | : | S.C. G&B GROUP S.R.L. reprezentata prin Girdu Adriana |
| Data elaborării | : | August 2023 |

## 1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Urbanismul este domeniul care grupează totalitatea regulilor acceptate de populaţia unei localităţi în vederea stabilirii destinaţiei si exploatării adecvate a unui compartiment din teritoriu (teren, parcelă, lot) aparţinând unei persoane fizice sau juridice.

Regulile menţionate trebuie să aibă în vedere echilibrul dintre necesităţile personale si cele sociale ale individului si familiei sale, dintre interesul personal si cel general al colectivităţii.

În condiţiile trecerii la economia de piaţă si a relansării activităţii de construire, în special în domeniul privat, documentaţiile de urbanism sunt necesare în vederea stabilirii condiţiilor de amplasare si realizare a construcţiilor, prin corelarea interesului public cu cel particular.

Perioada pe care o parcurgem în prezent se caracterizează prin mari mutaţii sociale, tehnologice, morale, estetice, conceptuale etc., având un impact puternic  asupra existenţei si activităţii umane si implicit asupra urbanismului si amenajării teritoriului, precum si a arhitecturii sau a construcţiilor – domenii ce definesc cadrul fizic constituit al omului.

Obiectul P.U.Z.-ului constă în stabilirea conditiilor de amplasare si executare, pentru 3 parcele, nr. cad. 58431 teren proprietate privata a firmei S.C. G&B GROUP S.R.L. reprezentata prin Girdu Adriana, teren cu nr. cad. 58552 teren propritate privata a lui Lupulescu Adela, si teren cu nr. cad. 58575 teren proprietate privata a Cirstoniu Dan, a unor locuinte individuale, in conditiile respectarii prevederilor celorlalte documentatii de urbanism si a conditiilor particulare generate de teren, de vecinatatile acestuia si de cerintele functionale.

În cadrul Planului Urbanistic Zonal se propun următoarele obiective principale:

-   reconversie functionala din P.o+IS 29 in zona de locuinte individuale si functiuni complementare;

- 	schimbarea folosintei actuale a terenului din teren neproductiv in zona pentru locuinte individuale;

-	asigurarea acceselor la teren prin corectarea cu aleile de incinta propuse;

-	asigurarea premiselor unei dezvoltări armonioase pe termen mediu și lung a acestei zone având relații concrete cu vecinătățile și cu dezvoltarea întregii localități, pe principiile dezvoltării durabile;

-	stabilirea condiţiilor de construire pentru toate intervenţiile din zonă.

Planul Urbanistic Zonal face următoarele propuneri:

-	stabileşte regimul de aliniere al construcţiilor; retragere de 2.80m de la aliniamentul străzii Fratii Buzesti;

-	regimul de inaltime propus de P+2E;

-	stabileşte o posibilitate de amplasament pentru construcţii noi;

-	stabileşte procentul de ocupare maxim (30%) şi coeficientul de utilizare maxim al terenului (1.05), specific regimului de înălţime.

Reglementarile fiscale au fost stabilite prin UTR 29 – zona lacuri Vadeni, in subzona P.o. +IS) parc orasenesc-institutii publice si servicii.

## 1.3. BAZA LEGALĂ

• Legea nr. 50/1991privind autorizarea executarii construcțiilor - republicată;

• Ordin nr. 91din 25 octombrie 1991pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a conținutului documentațiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991;

• Legea nr. 286/6 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 privind  administrația publica locala;

• Legea nr. 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, privind amenajarea teritoriului si a urbanismului;

• Legea nr.18/29 iulie1991privind fondul funciar - republicata;

• Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara - republicata;

• Legea nr.10/1995 privind calitatea in construcții - republicata;

• Legea nr.114/1996 Legea Locuinței - republicata;

• Legea nr. 247/2005 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniile proprietalii  si justipei, precum si unele masuri adiacente;

• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

• Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru o cauza de utilitate publica;

• Legea nr. 528/25 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvemului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum si a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

• Legea nr. 82/1998 privind aprobarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

• Legea nr. 422/2001privind protejarea monumentelor istorice - republicata;

• Legea nr. 96/1995 privind aprobarea O.G. 19/1995 privind unele masuri de perfecționare a regimului achizițiilor publice, precum si a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând instituțiilor publice;

• Legea nr.107/1996 Legea Apelor;

• HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism ­ Republicata;

• Codul Civil

• Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

• Ordin nr. 44/1998 Norme privind protecția mediului ca urmare a impactului drum ­ mediu înconjurător;

• Hotărârea nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea zonelor de protecție sanitara si hidrogeologica;

• Ordin nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sănătate publica privind mediul de viată al populației;

• Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea si completarea Normelor de igiena si sănătate publica privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.119/2014;

• Ordinul nr.1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației Modificat prin Ordinul 251/16.03.2012;

## 1.4. STRUCTURA PLANULUI URBANISTIC ZONAL

Planul Urbanistic Zonal conține următoarele:

| Piese scrise | Memoriu general – Cuprinde tratarea în detaliu, sub aspect cantitativ și calitativ, a principalelor probleme ce au rezultat din analiza evoluției zonei în corelație cu evoluția localității și a situației existente, cu evidențierea disfuncționalităților, a opțiunilor inițiatorilor cât și a reglementărilor ce se impun pentru realizarea acestor opțiuni; Reglementările de urbanism: enunțate sub forma unor permisiuni și/sau restricții, explică și detaliază P.U.Z. în vederea urmăririi aplicării acestuia. |
| --- | --- |
| Pieșe desenate | Piesele desenate sunt realizate conform ”Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal”, indicativ GM 009-2000 sunt realizate pe suport topografic la scara 1:500. |

## 1.5. STRUCTURA PLANULUI URBANISTIC ZONAL

Planul Urbanistic Zonal devine instrument tehnic de lucru în activitatea administrației locale pentru problemele legate de gestiunea acestui teritoriu de intravilan, precum și de dezvoltare urbanistică a Unității Teritoriale de Referință de care aparține.

Pe baza P.U.Z. aprobat, în condițiile reglementate de acesta și cu respectarea condițiilor din avizele solictate prin certificatul de urbanism se poate elabora Autorizația de Construire.

## 1.6. MODE DE PREZENTARE

Prezentul Plan Urbanistic Zonal a fost întocmit într-un număr de doua exemplare necesare în procesul de avizare/aprobare cât și după aprobarea în condițiile legii, desfășurării activității curente a autorităților administrației locale interesate.

# 2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE ȘI ÎN ZONĂ

## 2.1. PREVEDERI DIN DOCUMENTAȚII ANTERIOARE

### 2.1.1. Situarea obiectivului în cadrul localității

Terenurile ce au generat prezentul Plan Urbanistic Zonal este proprietatea firmei S.C. G&B GROUP S.R.L. reprezentata prin Girdu Adriana, Lupulescu Adela si Cirstoniu Dan. Terenurile sunt situaet în intravilanul aprobat al Municipiului Târgu Jiu.

Destinația terenurilor, conform Certificatului de Urbanism nr. 928 din 03.07.2023 – Zona lacuri Vadeni, in subzone P.o. +IS parc orasenesc – institutii publice si servicii.

### 2.1.2. Concluziile studiilor de fundamentare

Investițiile s-au efectuat pe suportul topografic furnizat de Oficiul de Cadastru Gorj.

De asemenea a fost întocmit Studiu Geotehnic, verificat la cerința Af.

### 2.1.3. Prescripții și reglementări din documentații de urbanism elaborate/aprobate anterior

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Târgu Jiu, terenurile studiate sunt situate în U.T.R. 29 – zona lacuri Vadeni, in subzone P.o. +IS parc orasenesc-institutii publice si servicii.

## 2.2. CONCLUZIILE DIN DOCUMENTAȚIILE ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Propunerile înaintate de investitor sunt în concordanță cu funcțiunile existente în zonă.

# 3. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE

## 3.1. ACCESIBILITATEA ȘI CĂILE DE COMUNICAȚIE

Terenurile ce face obiectul prezentei documentații sunt amplasatr pe Strada Fratii Buzesti. În prezent terenurile au asigurat atât accesul carosabil cât și accesul pietonal din str. Fratii Buzesti, drum cu care se învecinează pe latura de est.

## 3.2. SUPRAFAȚA OCUPATĂ, LIMITE ȘI VECINĂTĂȚI

Cele trei terenuri au o formă rectangulara, regulată în plan, dimensiunile fiecărei laturi fiind specificate în Planul de Amplasament și Delimitare a Bunului Imobil.

Vecinătățile parcelelor sunt următoarele:

C1

- la nord:	nr. cad. 37585;

- la sud:	nr. cad. 58552;

- la vest: 	SC HIDROELECTRICA SA;

- la est:	Str. Fratii Buzesti.

C2

- la nord:	nr. cad. 58431;

- la sud:	nr. cad. 58575;

- la vest: 	SC HIDROELECTRICA SA;

- la est:	Str. Fratii Buzesti.

C3

- la nord:	nr. cad. 58552;

- la sud:	nr. cad. 59055;

- la vest: 	SC HIDROELECTRICA SA;

- la est:	Str. Fratii Buzesti.

Este de menționat caracterul omogen al zonei; delimitarea proprietăților private, starea clădirilor învecinate existente diferind ca grad de uzură datorită vechimii fondului construit.

Zonele învecinate sunt ocupate de locuințe individuale, străzi ce aparțin domeniului public și SC HIDROELECTRICA SA. Terenul C1 este delimitate de împrejmuiri pe latura de nord cu gard de beton, neimprejmuit in rest, terenul C2 este neimprejmuit iar terenul C3 este imprejmuit pe latuta de sud cu gard de beton.

În prezent nu există fond construit pe teren.

### 3.3. Suprafețe de teren construite și suprafețe de teren libere

Terenurile ce fac obiectul prezentei documentații sunt libere de construcții.

## 3.4. CARACTERUL ZONEI, ASPECT ARHITECTURAL ȘI URBANISTIC

Zona studiată este o zonă lacuri Vadeni, in subzona P.o. -IS parc orasenesc-institutii publice si servicii.

Din punct de vedere urbanistic, construcțiile din zonă au un regim de înălțime cuprins între P și P + 2. Arhitectura este una specifică construcțiilor de locuințe realizate după anul 2000, cu finisaje și volume variate.

## 3.5. FUNCȚIUNEA CLĂDIRILOR

Zona studiată este o zonă lacuri Vadeni, in subzona P.o. -IS parc orasenesc-institutii publice si servicii.

## 3.6. REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR

Dreptul de proprietate asupra terenurilor aparțin firmei S.C. G&B GROUP SRL reprezentata prin Girdu Adriana, conform Actului de vanzare cumparare nr. 6717 din 21.09.2022 emis de Raluca Nicoleta Davitoiu, înscris în C.F. nr. 58431 cu nr. cad. 58431, Lupulescu Adela conform actului de vanzare cumparare nr. 2536 din 15.04.2022 inscris in C.F. nr. 58552 cu nr. cad. 58552 si Cirstoniu Dan conform actului de vanzare nr. 7490 din 31.10.2019emis de NP Parau Claudia Radita, inscris in C.F. nr. 58575 cu nr. cad. 58575. Asupra imobilelor nu sunt sarcini și nici servituți de utilitate publică.

Conform P.U.G. nu este instituită o zonă specială asupra terenului.

Se pot construi locuințe cu condiția elaborării P.U.D. sau P.U.Z.

## 3.7. CARACTERISTICILE GEOFIZICE ALE TERENULUI

Conform P100-1/2013, seismicitatea zonei se caracterizează prin valoarea coeficientului ag = 0,15 g și a perioadei de colţ TC = 0,7 sec.

Terenul de fundare – fundația a fost calculată pentru un teren tip argilă nisipoasă, cu o presiune convențională pconv = 250 kPa.

Adâncimea minimă de îngheț este 80 cm, de la cota terenului.

Categoria de importanță a obiectivului

Categoria de importanță a construcției, conform H.G.R. 766/1997, este ”D”

Clasa de importanță, conform P100-1/2013 este – ”III”.

3.8. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

Terenul studiat este liber de construcții.

Procentul de ocupare a terenului (POT) existent este de 0.00% iar coeficientul de utilizare a terenului (CUT) este de 0.00.

## 3.9. ECHIPARE EDILITARĂ EXISTENTĂ

Strada Fratii Buzesti este purtătoare a următoarelor rețele edilitare: energie electrică, apă, gaze naturale si canalizare.

# 4. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Ca urmare a analizelor efectuate, prin interpretarea critică a situației existente, a studiilor urbanistice efectuate anterior, a dinamicii intervențiilor urbanistice în teritoriu, în concordanță cu solicitările și opțiunea inițiatorului, au rezultat următoarele propuneri de reglementări:

## 4.1. OBIECTIVE NOI SOLICITATE PRIN TEMA DE PROIECTARE

Tema de proiectare a prezentei documentații vizează identificarea și asigurarea condițiilor urbanistice necesare pentru promovarea și realizarea lucrărilor de construire a unei case pe 3 parcele cu regim de înălțime P+2.

Intervenția urbanistică prevăzută pentru realizarea acestor obiective are în vedere realizarea construcțiilor cu funcțiune rezidențială în concordanță cu particularitățile specifice amplasamentului: configurație teren, expresie arhitecturală a construcțiilor învecinate.

Respectând cerințele impuse de beneficiar, a opțiunilor privitoare la structura funcțională, alcătuirea constructivă și expresia arhitecturală, dar ținând seama și de particularitățile amplasamentului, prin soluția propusă se urmărește asigurarea condițiilor optime de funcționare a spațiilor propuse.

Criteriile  care  au  stat  la  baza  determinării  condiţiilor  urbanistice  ale amplasamentului propus au fost următoarele:

a. Criterii compozitionale

- păstrarea unor relații neconflictuale cu vecinătățile;

- crearea de perspective interesante asupra noilor clădiri;

- asigurarea unor direcții de vizibilitate optime din încăperile aflate în interiorul clădirilor;

- realizarea unui front reprezentativ către aliniamentul stradal (aleea de acces comuna racordata la Strada Fratii Buzesti)

- marcarea volumelor construcţiei ca răspuns la tema de proiectare precum şi a intrărilor principale în clădire;

b. Criterii  funcţionale

- asigurarea	suprafeţelor construite necesare	iniţiatorului, corespunzătoare în  acelaşi  timp  cu  procentul  de  ocupare la sol recomandat în zonă;

- adaptarea  construcţiilor  la  teren,  prin  adoptarea  soluţiilor  de sistematizare verticală care să permită accese uşoare în constructii, dar şi evacuarea naturală a apelor pluviale;

- limite  impuse  de  necesitatea  rezervării  de  teren  pentru  accese carosabile şi pietonale, parcaje etc.

Constructii existente mentinute:

- Nu este cazul

Constructii propuse:

- 1 casa pe terenul C1 		222.00 mp

- 1 casa pe terenul C2		185.00 mp

- 1 casa pe terenul C3		155.00 mp

Investiția propusă va avea următoarele caracteristici:

- Suprafață teren C1 studiat:	638.00 mp;

- Regim de înălțime propus:	P+2;

- Hmaxim casa:			+13.00 m;

- Hstreașină casa				+10.00 m;

- Suprafață teren C2 studiat:	535.00 mp;

- Regim de înălțime propus:	P+2;

- Hmaxim casa:			+13.00 m;

- Hstreașină casa				+10.00 m;

- Suprafață teren C3 studiat:	456.00 mp;

- Regim de înălțime propus:	P+2;

- Hmaxim casa:			+13.00 m;

- Hstreașină casa				+10.00 m;

Teren C1:

-Steren					638.00 mp

- Sconstruita existenta			0.00 mp;

- Sdesfasurata existent			0.00 mp;

- Sconstruita propusa			222,00 mp;

- Sdesfășurata propusa			670,00 mp;

Teren C2:

-Steren					535.00 mp

- Sconstruita existenta			0.00 mp;

- Sdesfasurata existent			0.00 mp;

- Sconstruita propusa			185,00 mp;

- Sdesfășurata propusa			560,00 mp;

Teren C3:

-Steren					456.00 mp

- Sconstruita existenta			0.00 mp;

- Sdesfasurata existent			0.00 mp;

- Sconstruita propusa			155,00 mp;

- Sdesfășurata propusa			475,00 mp;

- Salei teren C1				61.60 mp;

- Salei teren C2				25.55 mp;

- Salei teren C3				25.7 mp;

- Sspatii verzi si plantatii teren C1		354.4 mp;

- Sspatii verzi si plantatii teren C2		324.45 mp;

- Sspatii verzi si plantatii teren C3		275.3 mp

## 4.2. FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA ȘI CONFORMAREA CONSTRUCȚIILOR

Amplasarea și funcționalitatea construcțiilor propuse sunt în concordanță cu tema de proiectare și nevoile de derulare a investiției. Funcțiunea inițială a parcelei va deveni zona de locuinte individuale cu functiuni complementare.

Ampalsarea construcțiilor se va face conform Planșei 3 si in prezentul PUZ.

Distanţele minime ale construcţiilor faţă de vecinătăţi sunt:

Casa teren C1

- 0.80  față de limita de proprietate dinspre nord;

- 4.00 m față de limita de proprietate dinspre sud;

- 2.80 m față de limita de proprietate dinspre est;

- 3.00 m față de limita de proprietate dinspre vest;

Casa teren C2

- 0.80 față de limita de proprietate dinspre nord;

- 4.00 m față de limita de proprietate dinspre sud;

- 2.80 m față de limita de proprietate dinspre est;

- 3.00 m față de limita de proprietate dinspre vest;

Casa teren C3

- 0.80 m față de limita de proprietate dinspre nord;

- 4.00 m față de limita de proprietate dinspre sud;

- 2.80 m față de limita de proprietate dinspre est;

- 3.00 m față de limita de proprietate dinspre vest;

Construcțiile vor avea următoarea structură constructivă:

- Fundații continue;

- Stâlpi şi centuri din beton armat

- Pereți din zidarie BCA/caramida;

- Șarpantă din lemn;

- Învelitoare din țigla/tabla;

Regimul de înălțime al construcțiilor va fi P+2.

Înălțimea maxima la straşină va fi 10.00 m iar cea maximă a construcției va fi  de  13.00 m, raportate la cota ± 0,00.

Finisaje interioare:

- Gresie;

- Parchet;

- Zugrăveli cu vopsea lavabilă culori diferite;

Finisaje exterioare:

- Tencuială minerală / culoare alb, crem;

- Tâmplărie /  P.V.C., culoare alb/gri/maro;

- Învelitoare / ţiglă /tabla, culoare maro/gri;

Suprafață construită / casa

Parcela C1

- Suprafața construită  = 222.00 mp;

Parcela C2

- Suprafața construita  = 185.00 mp;

Parcela C3

- Suprafața construita  = 155.00 mp;

Structura de rezistență – pentru cele 10 casute de camping, foisor si toaleta:

- Fundațiile  sunt  continue  sub ziduri, realizate din beton de clasă C16/20-XC2-D16-Cl 1,0-S3. Pentru  evitarea  alterării  terenului  de  sub  talpa fundaţiei,  ultimul  strat 10 -  15 cm  va fi  format  din  balast  compactat; se vor  îndepărta rădăcinile și stratul  vegetal  înaintea turnării betonului din blocul de fundare;

- Elevațiile sunt din beton de ciment de clasă C 20/25 prevăzute cu centuri armate cu Ø6 PC52 longitudinal şi etrieri Ø8/15 OB37;

- Pereţii sunt din zidarie BCA/caramida.

- Șarpanta este din lemn pe scaune. Ea este realizată dintr-o structură dispusă la travei în lungul clădirii, realizată din stâlpi verticali denumiți popi, legați între ei în sens transversal prin clești, care împreună cu perechea de căpriori din dreptul scaunului realizează un contur indeformabil în secțiune transversală. Longitudinal, pe capătul popilor reazemă pane ce susțin căpriorii, stabilitatea în acest sens realizându-se cu ajutorul unor contrafișe.

- După execuția şarpantei și a elementelor de rezemare a acesteia se va proceda la operaţiunea de ignifugare şi antiseptizare a acesteia cu soluţii adecvate.

- Învelitoarea se va realiza cu țiglă metalica (tabla).

## 4.3. PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

Amplasarea construcțiilor față de amplasamentul parcelei și față de vecinătăți este prezentată în Planșa nr 3 – Reglementări urbanistice.

S-a ținut cont de Regulamentul de Urbanism Local aferent PUG, de prevederile Codului Civil și de O.M.S. 119 din 2014 Actualizat.

## 4.4. INTEGRAREA ȘI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII ȘI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE

Se vor folosi materiale acreditate cu agrement tehnic și declarație de conformitate.

Construcțiile propuse, cu regim de înălțime P+2,  sunt construcții dominante în contextul actual al zonei.

## 4.5. PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE

Pe parcela studiată nu există fond construit existent.

4.6. MODALITĂȚI DE ORGANIZARE ȘI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI CAROSABILE ȘI PIETONALE

Accesul pietonal și carosabil se va realiza din Strada Fratii Buzesti, stradă cu care terenul studiat se învecinează pe latura de est.

## 4.7. PRINCIPII ȘI MODALITĂȚI DE INTEGRARE ȘI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL ȘI DE ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Amplasarea construcțiilor s-a realizat luând în calcul forma regulată a parcelei și particularitățile topografice ale acesteia.

Nu există un cadrul natural care să poată fi valorificat.

## 4.8. CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONĂ PROTEJATĂ ȘI CONDIȚIONĂRILE IMPUSE DE ACEASTA

Nu este cazul, terenul studiat nefiind în zona de protecție a monumentelor de arhitectură si a siturilor arheologice.

## 4.9. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICĂ ȘI DIMINUAREA POLUĂRII

Construcțiile care fac obiectul prezentului studiu nu vor influența semnificativ poluarea în zonă și nu va influența zonă din punct de vedere ecologic. Vor fi respectate normele de igienă privind mediul de viață al populației.

Obiectivul propus pe amplasamentul tratat în P.U.Z. modifică funcțiunea zonei – Zonă lacuri Vadeni – subzona P.o. +IS parc orasenesc-institutii publice si servicii in zona de locuinte individuale si functiuni complementare .

## 4.10. PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE ÎN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI

Nu este cazul.

## 4.11. SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ȘI DEZVOLTAREA SPAȚIILOR VERZI

Aceste lucrări constau în amenajarea spațiului verde aferent obiectivului. Se prevăd plantări de gazon și arbuști decorativi, amenajare peisagistică specifică spatiilor de joaca si de agrement.

## 4.12. PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Profilul strazii Fratii Buzesti este de categoria III.

4.13. LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE VERTICALĂ NECESARE

Construcția va avea cota ± 0,00 la minim 45 cm față de terenul amenajat. Aleile propuse vor urmări pantele terenului existent. Vor fi realizate lucrări de amenajare peisagistică.

## 4.14. REGIMUL DE CONSTRUIRE

Distanţele minime ale construcţiilor faţă de vecinătăţi sunt:

Casa teren C1

- 0.80  față de limita de proprietate dinspre nord;

- 4.00 m față de limita de proprietate dinspre sud;

- 2.80 m față de limita de proprietate dinspre est;

- 3.00 m față de limita de proprietate dinspre vest;

Casa teren C2

- 0.80 față de limita de proprietate dinspre nord;

- 4.00 m față de limita de proprietate dinspre sud;

- 2.80 m față de limita de proprietate dinspre est;

- 3.00 m față de limita de proprietate dinspre vest;

Casa teren C3

- 0.80 m față de limita de proprietate dinspre nord;

- 4.00 m față de limita de proprietate dinspre sud;

- 2.80 m față de limita de proprietate dinspre est;

- 3.00 m față de limita de proprietate dinspre vest;

Amplasarea construcțiilor față de vecinătăți se va face conform Planșei nr. 3 din prezenta documentație.

## 4.15. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

Alimentarea cu apă se face prin racordare la rețeaua existentă pe amplasament.

Canalizarea se va rezolva din reteaua stradala existenta.

Alimentarea cu energie electrică se va face prin racordare la rețeaua existentă pe amplasament. Soluţia privind branșamentul electric va fi stabilită de către C.E.Z. sau de către o firmă autorizată, prin studii de specialitate.

Zona poate fi racordată la reţeaua de telefonie fixă care există în zonă iar telefonia mobilă se recepţionează în bune condiţii.

Alimentarea cu căldură

Din reteaua stradala existenta.

Gospodărie comunală

În incinta terenurilor studiate se vor monta pubele de gunoi special amenajate, care vor fi preluate şi depozitate la centrul de colectare sau la groapa de gunoi a localităţii, prin grija beneficiarului sau a firmelor de salubritate cu care beneficiarii vor încheia contracte de prestări servicii.

Bilanul teritorial existent/propus al zonei este următorul:

Parcela C1

| Total teren studiat | din care | Constructii existente | Constructii propuse | Drumuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 638.00 | mp | 100 | % |  | 0.00 | mp | 0.00 | % | 222.00 | mp | 34.80 | % | 61.60 | mp | 9.65 | % |

| Rest teren curti constructii |
| --- |
| 354.4 mp / 55.55 % |
| POT ex. | POT pr. | CUT ex. | CUT pr. |
| 0.00% | 35.00% | 0.00 | 1.05 |

Parcela C2

| Total teren studiat | din care | Constructii existente | Constructii propuse | Drumuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 535.00 | mp | 100 | % |  | 0.00 | mp | 0.00 | % | 185.00 | mp | 34.57 | % | 25.55 | mp | 4.78 | % |

Rest teren curti constructii

324.45 mp / 60.65 %

| POT ex. | POT pr. | CUT ex. | CUT pr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00% | 35.00% | 0.00 | 1.05 |

Parcela C3

| Total teren studiat | din care | Constructii existente | Constructii propuse | Drumuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 456.00 | mp | 100 | % |  | 0.00 | mp | 0.00 | % | 155.00 | mp | 34 | % | 25.7 | mp | 5.63 | % |

Rest teren curti constructii

275.3 mp / 60.37 %

| POT ex. | POT pr. | CUT ex. | CUT pr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00% | 35.00% | 0.00 | 1.05 |

# 5. CONCLUZII

Faţă de analiza efectuată si reglementările enunţate se pot desprinde următoarele concluzii:

- amplasamentul studiat, este supus opţiunii proprietarului, în condițiile mai sus amintite;

- se propune realizarea unor construcţii cu un regim de înălțime P+2;

- se propune accese auto si pietonale din Strada Fratii Buzesti;

- se propune racordarea noilor construcții la rețelele existente în zonă;

- se propune realizarea unui loc de parcare pentru fiecare parcela in parte;

- se propune realizarea de spații verzi;

# 6. PROCEDURA DE AVIZARE – APROBARE

Prezentul plan urbanistic zonal (P.U.Z.) aprobat devine instrument tehnic în activitatea Consiliului local.

Acesta, împreună cu Documentația Tehnică pentru Autorizarea Construcției  (D.T.A.C.) vor sta la baza emiterii autorizaţiei de construire.

Pentru aprobarea P.U.Z. este necesară obţinerea avizelor organismelor centrale si teritoriale interesate sau impuse de către serviciul tehnic de specialitate al Consiliului Local.

Întocmit,

C. Arh. Camui Iulian

Arh. Hortopan Alexandru